OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA VOZIDLA  -  otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk.  A, A1

1, Popište úkony kontroly motocyklu před jízdou

- je-li v nádrži palivo

- kontrola funkce světel (obrysové, koncové, brzdové, osvětlení registrační značky, směrová světla,

dálková, potkávací, kontrolní svítilny)

- nahuštění pneumatik (opticky), drážky v dezénu (vzorku) pneumatiky

- brzdy, brzdová kapalina ( nádobka u páčky přední brzdy)

- u čtyřdobých motorů kontrola  motorového oleje
    - kontrola napnutí a promazání sekundárního řetězu
    - kontrola pohledem nežádoucího úniku oleje, paliva, chladící, brzdové kapaliny

2, Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky

Kontrola tlaku manometrem (tlakoměrem)- buď ve výbavě nebo u čerpací stanice. Konkrétní tlaky v

pneumatikách – ( správná hodnota - viz. návod k obsluze motocyklu )

Hloubka drážek - kontrola hloubkoměrem (lze i posuvným měřítkem) minimální

hodnota je 1 mm pro mopedy ( moto do 45km/h ). Velké motocykly minimálně 1,6 mm.
    Tlak v přední pneumatice přibližně 0,13 MPa

Tlak v zadní pneumatice přibližně 0,15 - 0,2 MPa   (rozdíl při jízdě sólo a ve dvou)

3, Jakým způsobem se kontroluje stopa motocyklu a co může být příčinnou nepřesného vedení

Nejlépe v servisu na diagnostických zařízeních. 
    Možno zkontrolovat přiložením latě v podélném směru přes obě kola  (lať se musí dotýkat ve

všech čtyřech bodech ),  nebo kontrola stopy např. ve sněhu, v písku apod.

Pokud motocykl nemá jednu stopu, při jízdě táhne k jedné straně.  Je to nebezpečné pro jízdu.

Příčiny - ohnutá kyvná vidlice

- vůle v ložiskách v kolech

- ohnutí (poškození) rámu motocyklu

- špatně nastavené zadní kolo

4, Popište napnutí sekundárního hnacího řetězu motocyklu

Sekundární řetěz – řetěz mezi motorem a zadním kolem

Hlavním požadavkem je, aby v každé poloze kyvné vidlice měl řetěz potřebnou vůli,

tzn., že v žádné poloze kyvné vidlice nesmí dojít k jeho úplnému napnutí.

1. Povolíme matici hřídele zadního kola

2. Povolíme přítužné matice každého napínáku o 2 - 3 závity (jsou-li v konstrukci)

3. Stroj postavíme na obě kola

4. Otáčíme maticemi obou napínáku o stejnou hodnotu. Řetěz musí být napnut jen o

tolik, kolik je třeba (nadzvižení prstem asi o 3 cm - viz. návod k obsluze)

5. Kontrola zadního kola, aby nevybočilo z podélné roviny vozidla (drželo stopu)

Nesprávná rovina nepříznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti motocyklu

6. Dotáhneme matici hřídele a matice napínáků

7. Vůli řetězu a rovinu kol znova zkontrolujeme
    - příliš volný řetěz – opotřebení ozubených kol, možnost spadnutí řetězu za jízdy
    - příliš napnutý řetěz – nadměrné opotřebení řetězu, zatížení ložisek, hrozí prasknutí řetězu

5, Popište jak se provádí kontrola vůle řízení a vůle ložisek v kolech

Pevnost ložisek kontrolujeme v hlavě řízení,  zvedneme motocykl na stojánek, odlehčíme přední kolo,   uchopíme teleskopické vidlice a pohybujeme jimi dopředu a dozadu. Nesmíme cítit žádnou vůli v ložiskách.

Kontrola vůle ložisek v kolech - odlehčíme kontrolované kolo a příčnými pohyby kola kontrolujeme vůli ložisek na hřídeli kola.

6, Popište seřízení mechanické brzdy předního kola a její ošetřování

Seřizovat je možno, pouze jde-li o mechanickou brzdu (lanko, táhlo), zpravidla to bývá bubnová   (čelisťová) brzda. Čelisti jsou rozevírané brzdovým klíčem.

Seřízení - jemné: prodloužení a zkrácením bowdenu pomocí seřizovacích šroubů

nebo lanka pomocí křídlové matice

- hrubé: přestavením páčky v drážkách na brzdovém klíči

Kolo se musí volně otáčet, ruční páčka by měla začít zabírat (počátek brzdění) asi v 1/3 dráhy

Ošetřování - čistota čelistí (nezamaštěné)

- promazání, lanka v bowdenu (např. grafitovým tukem)

- pravidelné seřizování

7, Popište seřízení mechanické brzdy zadního kola a její ošetřování

mechanická brzda -  (lanko, táhlo)

Přenesení síly od nožní páky brzdy bývá táhlem nebo lankem a bowdenem.

Seřízení táhla - zpravidla otáčením křídlové matice na konci táhla u brzdového klíče

Po seřízení je nutné překontrolovat: - spínač brzdového světla - jeho funkci

otáčení kola

Seřízení lanka a bowdenu - obdobně jako u předního kola

8, Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody,  nevýhody

Kotoučová brzda –  brzdný účinek vyvolán přitlačením brzdových destiček brzdovými pístky

na boky brzdového kotouče.

Zpravidla kapalinová tzn., že přenos síly není mechanický táhlem, ale kapalinou od hlavního

brzdového válce přes potrubí  ( hadice), až k brzdovým válečkům.

Výhody - větší účinnost než bubnové, brzdová síla působí na obvod brzdového kotouče

Nevýhody - možnost poškození brzdových hadic, únik kapaliny, poškození těsnění,

pravidelná výměna brzdové kapaliny - viz. návod

Bubnová (čelisťová) brzda – brzdný účinek vyvolán přitlačením čelistí na vnitřní stěnu

brzdového bubnu.

U motocyklů přenos síly na rozevření čelistí je dán mechanicky  tzn. táhlem, lankem a bowdenem

Výhody - přenos síly táhlem se zpravidla nepoškodí
 	      - do bubnu se nedostane prach, bláto (je celá zakrytá  bubnem)

Nevýhody - více se zahřívají, delší brzdná dráha

- nižší účinnost než kotoučová brzda.

- vyšší hmotnost

9, Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny u kapalinových brzd, popište jejich ošetřování

Na pravé straně řidítek je nádobka s okénkem (nebo ryskou) , které ukazuje množství brzdové kapaliny

Složení: vyrovnávací zásobní nádržka, pracovní pístový brzdový válec, spojovací

brzdové hadice (potrubí), brzdové válečky s odvzdušňovacími šrouby

Kontrola množství - na rovině, na průhledné vyrovnávací nádržce je zpravidla

značka maxima a minima (popř. dle návodu). Nesmí kapalina

ubývat (jen minimálně dle opotřebování třecích ploch). Nikdy

nesmí kapalina klesnout až ke dnu nádržky - vnik vzduchu do

soustavy, brzdění znemožněno

Ošetřování - čistota, těsnost soustavy

- výměna kapaliny ve lhůtách dle návodu (po 2 - 4 letech)

- včasná výměna brzdových destiček (kotoučová brzda) nebo brzdových

čelistí (bubnová brzda) při opotřebování činné části

10, Popište rozdíl v mazání dvoudobého a čtyřdobého motoru motocyklu

Dvoudobý motor - mazán tzv. mastnou směsí, tzn., že olej se přidává do paliva

přibližně v poměru 1 : 40 až 50. Motorový olej je speciální pro

dvoudobé motory. (např. M2T) 1 l oleje na 40 až 50 l  benzínu

Kontrola – nelze. Je nutné přesné dodržení  poměru paliva a oleje

Čtyřdobý motor - tlakové mazání zubovým čerpadlem ze skříně, u slabších

motocyklů mazání rozstřikováním (ozubených kol, kroužky na

klikovém hřídeli) ze skříně. Pravidelná výměna motorového

oleje (viz návod k obsluze přibližně po 7 000 - 15 000 km),

případně doplnění při úbytku oleje

Kontrola - průhledným okénkem z boku motoru, popř. měrkou (rysky min. a max.)

11, Popište jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení motocyklu

Výměna žárovek – viz. návod k obsluze motocyklu (různé metody montáže a demontáže)

Hlavní světlomet - asymetrická žárovka, lze ji vzít za sklo do ruky a montovat dle

zářezů (blokovacích výstupků)

- halogenová žárovka, montáž dle návodu výrobce žárovky

(nesmí se vzít za sklo žárovky, jen za patici). Patice musí

zapadnout do zářezů. Vezme-li se za sklo prsty, potom musíme očistit sklo

lihem.

Žárovky jsou dvouvláknové.

Ukazatele směru, brzdové světlo - mohou být upevněny v objímkách na tzv.

bajonetový uzávěr. Při výměně se žárovka

stlačí a pootočí.

Registrační značka (dříve státní poznávací značka "SPZ") - může být tzv. sufitová

Obrysové, kontrolní svítilny - vytažením a zamáčknutím

12, Popište způsob ošetřování vzduchového a kapalinového chlazení motoru motocyklu

Vzduchové chlazení - teplota z povrchu válce se odvádí na větší plochu tzv. žebra,

která jsou spojena s válcem a hlavou válce motoru v jeden

celek. Chlazení je náporové (motor se chladí pouze když motocykl jede)

Ošetřování - dokonalá čistota žeber. (jednoduchá údržba)

Kapalinové chlazení - hlavní části: chladič, odstředivé čerpadlo, termostat,

spojovací potrubí, blok motoru, hlava válce, chladící kapalina

Činnost - chladící kapalina je nasávána ze spodní komory chladiče čerpadlem do

bloku a hlavy motoru, kde odebírá teplo stěnám válce. Ve výtlačném

potrubí (z hlavy válce) je umístěn termostat, který uzavírá cirkulaci.

Pokud není kapalina dostatečně ohřátá (přibližně 75 °C) cirkuluje

kapalina jen  v bloku motoru. Po ohřátí motoru se vrací zpět do horní

části chladiče.

Chladící kapalina - celoročně nemrznoucí směs (např. Fridex ředěný destilovanou vodou )

Ošetřování - těsnost potrubí a pryžových hadic

- čistota chladiče

- správná funkce termostatu

- pravidelná výměna chladící kapaliny  (zpravidla po 2 letech)

Motor se chladí, i když motocykl stojí, oproti vzduchovému chlazení.

13, Popište způsob kontroly olejových náplní motocyklu

Čtyřdobý motor – olej pro motor s převodovkou-kontrolním okénkem nebo měrkou

Dvoudobý motor - kontrola oleje pouze v převodovce a spojce

(zpravidla kontrolní šroub z boku motoru)

Teleskopické vidlice - není kontrola, zjišťuje se jejich účinnost (diagnostika)

Tlumiče pérování - není kontrola, zjišťuje se jejich účinnost (diagnostika)

14, Popište postup při ošetřování akumulátoru motocyklu a faktory ovlivňující jeho životnost

Akumulátor - zásobník elektrické energie,  který je dobíjen  (dynamo nebo alternátor). V akumulátoru

jsou olověné desky ponořené v elektrolytu  (kyselina sírová a  destilovaná voda)

Ošetřování - udržovat povrch suchý a čistý

- kontakty musí být suché a nezkorodované (chránit konzervací tukem)

- kontrola hladiny elektrolytu (po 2 měsících), v případě nižší hladiny

doplnit destilovanou vodou (nejlépe před jízdou)

Faktory ovlivňující životnost - nízká hladina elektrolytu

-špatný stav nabíjecího zařízení na motocyklu (vadné dynamo, alternátor)

- otřesy akumulátoru (špatně připevněn)

- dlouho je mimo provoz (zimní období)

15, Vyjmenujte povinné vybavení motocyklu

Výbavou motocyklu jsou věci, které jsou určeny k zajištění provozu a s jejichž

pomocí je možno opravit běžné závady vzniklé na vozidle

Povinné vybavení 	- motolékárnička

- náhradní elektrické pojistky  ( od každého druhu jedna )

Doporučené vybavení – nářadí na běžnou opravu