OVLÁDÁNÍ  A  ÚDRŽBA  VOZIDLA                                                    Otázky a odpovědi ke zkoušce pro sk.  B

1. Popište úkony kontroly vozidla před jízdou

a) motorový prostor - množství - chladící kapaliny

- brzdové kapaliny

- oleje v motoru

- kapaliny do ostřikovače

- elektrolytu v akumulátoru

- pohledem a čichem,zda neuniká palivo

- kontrola napnutí a stav řemene alternátoru a kapalin čerpadla

b) vnější osvětlení - obrysová světla

- koncová světla

- osvětlení RZ

- brzdová světla

- směrová světla

- světlomet pro couvání

- hlavní světlomety (potkávací a dálková světla)

- zadní mlhové světlo

c) podvozek – optický stav pneumatik včetně ráfků ( poškození,dezén, podhuštění) a karoserie

2. Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky.

Měření tlaku - nanometrem (tlakoměrem) u čerpacích stanic (popř.vlastním ), tlak určen výrobcem vozidla,

zpravidla okolo 0,2 MPa,  také podle zatížení vozidla. Hloubka drážek dezénu

(vzorku) pneumatiky - měřidlo - hloubkoměr. Min.hloubka  1,6 mm  po celé šířce a

obvodu pneumatiky. Za dopravní značkou č. C15a - zimní výbava, musí být vozidlo

vybaveno pneumatikami M+S nebo terénními pneu s min.hloubkou dezénu   4 mm

U mopedů a malých motocyklů do 45km/h je min. hloubka dezénu  1 mm

3. Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost.

kontrola kol :  - řádné upevnění ,utažení šroubů

- poškozené pneu, disky (o chodník)

kontrola pneu : huštění, dezén (vzorek), boky (různé oděrky, boule), záměna kol

Faktory ovlivňující životnost pneu : styl jízdy-prudké rozjíždění, ostré brzdění, příliš rychlé projíždění

zatáček, podhuštění, přehuštění, přetěžování vozu, tlumiče pérování,geometrie př.nápravy

4. Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy.

Vadné tlumiče pérování - nerovnoměrné sjíždění pneu na několika místech (plošky)

Vadná geometrie - sjíždění pneu po okraji

Podhuštění, přehuštění - různý otěr dezénu, podhuštěná pneu (opotřebení vzorku pouze na bocích)

Přetěžování vozu - vyšší tlak na pneu

Těsné najíždění k chodníku - otěr o obrubník (boky, ráfky)

Opravy - výhradně odborný servis, nutné dynamické vyvážení kol

Za jízdy se poškozená pneumatika projeví zhoršením jízdních vlastností vozidla, vozidlo nedrží stopu,

plave po silnici, táhne k té straně, na které je poloprázdná nebo prázdná pneumatika.

5. Popište postup při výměně kola.

- vůz zabrzdit ruční (parkovací) brzdou, případně založit zadní kolo u nezvedané strany (v kopci )

- zapnout výstražná světla, umístit výstraž.trojúhelník, v obci do 50m za vozidlem, na dálnici min 100m

Při práci na pozemní komunikaci použijeme reflexní vestu.

- uvolnit šrouby (matice) kola - vůz stále na zemi, připravit rezervu a zvedák

- zvednout vůz ( za nebo před kolem ) dle  návodu výrobce

- uvolnit úplně šrouby, sejmout kolo.Montáž v obráceném pořadí

Šrouby kola se utahují postupně a křížem(rovnoměrně) Dotahují se až po spuštění vozidla na zem

P R O S Í M E   V R Á T I T

6. Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u těchto motorů používá.

Každý z těchto motorů používá jiný druh paliva. Zážehový – benzin , Vznětový – nafta

Zážehový (benzinový) motor – stlačená směs (palivo se vzduchem) se zažehne elektrickou jiskrou

(elektrická svíčka) Palivo může být benzín, zemní plyn, propan-butan,

dřevoplyn apod.

Vznětový (naftový) motor - píst nasaje čistý vzduch, pak se vzduch pomocí pístu stlačí a do zahřátého

stlačeného vzduchu v cca 800 °C  vstřikuje pod vysokým tlakem (10-30MPa)

jemně rozprášené palivo (motorová nafta, bionafta-ekologické)

Vznětový (naftový) motor nemá oproti zážehovému (benzinovému) svíčky.

7. Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly.

Kontrola : pomocí měrky, zpravidla dvě rysky (min.,max.), měřit na rovině a před jízdou

Doplňování : za olej stejné hodnoty (značka,viskozita, hustota) Je-li oleje v motoru nedostatek,

doplňujeme nalévacím otvorem ve víku hlavy válců.

Výměna : dle výrobce motoru, zpravidla po 15.000 km nebo při roční prohlídce vozidla.

8. Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla

a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.

Dobíjení - (činnost alternátoru) - červená kontrolní svítilna na přístrojové desce zhasne po nastartování

(správná činnost). Rozsvítí-li se po nastartování,  závada je zpravidla v alternátoru , nebo ve         vadném poškozeném pohonu – (klínový řemen), který pohání alternátor.

Mazání pohyblivých částí motoru - červená kontrolní svítilna (olejnička) po nastartování musí zhasnout.

Rozsvítí-li se může být závada ve spínači tlaku oleje,nedostatek oleje, nebo nefungující olejové čerpadlo. Ihned zastavíme motor.

9. Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla,signalizaci teploty chladící

kapaliny řidiči a postup,došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění

v koloně apod.)

Kapalinová chladící soustava - hlavní části: blok motoru, čerpadlo, termostat, spojovací potrubí, hadice,

Chladič a zásobní nádrž. Kontrolujeme především dostatečné množství chladicí kapaliny , případně

stav klínového řemene pohánějící vodní čerpadlo.

Kontrola chladící kapaliny:  pohledem na zásobní nádržku, množství mezi  min. a max. kontrola při

kolika °C směs mrzne, těsnost soustavy.

Ošetřování kapalinové chladicí soustavy spočívá v doplňování kapaliny a před zimním obdobím též v

doplnění nemrznoucí směsi v takovém poměru, aby bylo zabráněno zmrznutí kapaliny v motoru.

Teplota chladicí kapaliny je řidiči signalizována teploměrem na přístrojové desce vozidla. Provozní

teplota: sledovat ukazatel na přístrojové desce, 85 °C (zelené pole), je-li vyšší zajet ke krajnici,

neotvírat nádržku, počkat až motor vychladne. Výměna chlad.kapaliny  za 3 roky (viz výrobce) Možné závady: nesprávná funkce termostatu, čerpadla(poškozený klínový řemen), málo kapaliny.

10. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými

způsoby lze ovlivnit jeho životnost.

Katalyzátor - snižuje škodlivé emise ve výfukových plynech a zajišťuje, aby množství škodlivin

odpovídalo současným požadavkům na provoz vozidel.

Výfukové plyny obsahují v menší či větší míře oxid uhelnatý (CO), který je jedovatý.

Umístění katalyzátoru - na začátku výfukového potrubí.

Životnost ovlivníme - správný druh paliva - bezolovnatý !!! (natural)

- nestartovat roztlačováním

- nejezdit ve vysoké suché trávě (možnost vznícení)

11. Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost.

Spojka je umístěna mezi motorem a převodovkou a přenáší otáčky motoru, respektive sílu motoru,

na převodovku a dál až na poháněná kola automobilu.

Funkce spojky - rozpojit hnací část (motor) od hnané části (převodovka) krátkodobé přerušení.

Účel spojky - k rozjíždění, řazení převodových stupňů, k zastavení

Životnost - rozjíždění s přiměřenými otáčkami motoru

- nenechávat za jízdy nohu na pedálu spojky

- vyvarovat se dlouhodobého držení spojkového pedálu (např v kolonách, .na křižovatce)

12. Popište, jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace.

Funkce převodovky  - upravuje pomocí ozubeného soukolí otáčky motoru. Změna otáček hnacího

hřídele (od motoru)  na hnaný (na kola vozu)

- umožňuje pohybovat s vozidlem různou rychlostí

- umožňuje řidiči couvat (zpětný převodový stupeň)

- má vliv na životnost motoru a ekonomiku provozu (spotřebu)

Funkce synchronizace - je důležitou součástí moderních převodovek, která přispívá k snadnému

řazení rychlostních stupňů.

Vyrovnává otáčky při řazení hnacího hřídele ku hnanému. (vyrovnává otáčky ozubených kol dříve,

než se  při řazení dostanou do záběru - hladké spojení ozubených kol )

U převodovek , kde není  synchronizace se řadí  z  nižšího převodového stupně na dvakrát (v neutrále

se povolí spojka a znovu sešlápne)  potom se zařadí vyšší převodový stupeň a obráceně ( na nižší )

13. Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na

technický stav vozidla a bezpečnost jízdy.

Funkce tlumičů - tlumí kmity pér, čímž zvyšují stabilitu vozidla, mají vliv na bezpečnost jízdy.

Při jízdě po nerovnostech přitlačují kolo do styku s vozovkou a zabraňují rozkmitání

a odskakování kol i celého vozidla.

Projevy  nesprávné činnosti - sjíždění pneumatik v několika místech, pojíždění vozidla do stran.

- vadné tlumiče mají vliv na značné prodloužení brzdné dráhy.

Vadné tlumiče jsou nebezpečné pro jízdu.

14. Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení

kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče.

Brzdová kapalina má funkci přenosu tlaku z brzdového pedálu na brzdové obložení (destičky,čelisti)

Kontrola - pravidelně, ve vyrovnávací nádržce, hladina by se měla udržovat na značce MAX.

Doplnění - hladina by měla poklesnout jen s počtem ujetých kilometrů, což plyne s opotřebením

brzdového obložení. Pro doplnění kapaliny platí, že je třeba použít jen brzdovou kapalinu

doporučenou výrobcem vozidla.Jinak může dojít k poškození brzdového systému.

K poškození může dojít i při mísení různých brzdových kapalin. Výraznější úbytek brzdové

kapaliny není běžný jev.V takovém případě půjde o netěsnost brzd. systému, což je vlastně

závada brzd.systému a bude nutné vyhledat odborný servis.

Signalizace - kontrolka na palubní desce, nízká hladina brzdové kapaliny, špatná činnost brzd.systému.

15. Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor.

Posilovače snižují sílu, kterou musí řidič vynaložit při sešlápnutí pedálu brzdy nebo při ovládání volantu.

posilovač brzd - minimální síla na pedál provozní brzdy, při vysokém brzdícím účinku.Po vypnutí

motoru se zbytková síla pro brzdu zmenšuje po každém sešlápnutí brzdového pedálu.

Po vyčerpání zbytkové energie bude brzdná dráha vozu delší a na pedál provozní brzdy

musíme působit větší silou.

- je funkční vždy při pohybu motoru.

posilovač řízení - potřebuje ke své činnosti energii motoru. Pokud motor neběží nebo systém posilovače

řízení nefunguje , může se vůz stále řídit, avšak s vynaložením větší síly na volant.

16. Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.

Kotoučová brzda - má větší účinnost než brzda bubnová ,síla působí na větším rameni a tím je výsledný

moment větší. Na náboji kola je kovový brzdový kotouč,otáčející se společně s kolem, a po

obvodě brzdového kotouče tlačí při brzdění brzdové destičky, které ho svírají.Tlakem brzdových

destiček je otáčení kotouče a tedy i celého kola brzděno.

+ vysoká účinnost, menší hmotnost, snadná údržba, kotouč dobře chladí (při zahřátí neslábne účinek brzd)

- účinek slábne za deště, nebezpečí koroze, vniknutí nečistot do brzdy

Bubnová brzda - se skládá zpravidla ze dvou čelistí a otáčejícího se bubnu, který se otáčí společně s kolem

vozidla.Při brzdění jsou z vnitřní části na otáčející se buben přitlačovány brzdové čelisti. Tlakem

čelistí na otáčející se buben je buben a s ním i celé kolo brzděno.Při brzdění čelisti přiléhají v celé

šíři k brzdovému bubnu, více se zahřívají obě části, a tím se účinnost snižuje.

+ za deště neslábne účinek, buben chráněn před korozí a nečistotou

- při zahřátí slábne účinek, složitější údržba,vyšší  hmotnost

Z důvodu vyšších rychlostí vozidel a pro vyšší účinnost se

používají brzdy kotoučové nebo jejich kombinace.

17. Popište účel antiblokovacího systému ( ABS )  na vozidle

a kontrolu jeho správné funkce.

Účel - systém ABS je elektronický systém, který zabraňuje

zablokování a smyku kol, při prudkém brzdění vozidla. Kdyby došlo k zablokování kol při brzdění (vozidla

bez ABS ) vozidlo se stává  neovladatelné.Řídící jednotka systému ABS neustále sleduje rychlost otáčení

všech kol při brzdění. Jestliže se nějaké  kolo začíná blokovat, systém ABS na to zareaguje opakovaným

uvolněním a opětovným přibrzděním tohoto kola (přerušované brzdění).Vozidlo je ovladatelné.

Kontrola (laická)  - oranžová kontrolka ABS musí po nastartování zhasnout  =  správná funkce

Při brzdění za zhoršených podmínek, můžeme na pedálu brzdy ucítit lehkou vibraci.

Jinak kontrola funkce ABS se provádí v odborné dílně, diagnostickém zařízení.

Vlastní brzdy vozidla však zůstávají i při poruše systému ABS stále funkční.

18. Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.

- kmitání kol

- při určité rychlosti kmitání volantu

- vozidlo táhne k jedné straně při uvolnění volantu

- sjíždění pneumatik ze strany

Geometrií nápravy rozumíme souhrn různých nastavení a úhlů jednotlivých prvků přední nápravy.

K poškození geometrie zpravidla dochází při prudkých nárazech např. úderem kola o obrubník chodníku,

do děr ve vozovce, při dopravní nehodě, apod.

19. Popište, postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.

Akumulátor  - v motorových vozidlech se převážně používá olověný akumulátor, kde v nádobě jsou

kladné a záporné desky ponořené v tzv. elektrolytu ( kyselina sírová+destilovaná voda v určitém poměru)

Ve vozidle se zpravidla používá 12 V baterie. Na dobrém stavu akumulátoru závisí správná činnost všech

elektrických spotřebičů vozidla, zejména startéru vozidla.

Ošetřování – suchý,čistý, svorky čisté zbavené oxidů, dobře připevněn k vozidlu, pravidelná kontrola

elektrolytu (přibližně 1x za 2 měsíce) V případě nízké hladiny doplnit před jízdou destilovanou vodou.

Na povrchu tělesa akumulátoru bývají někdy značky  MIN. – MAX.

Je-li vůz delší dobu mimo provoz (více jak půl roku) je vhodné akumulátor vyjmout z vozidla, uložit na

suchém a teplém místě a každého půl roku nechat dobít (v odborné dílně)

Faktory ovlivňující životnost – prudké nárazy (pád akumulátoru na podlahu), nízká hladina elektrolytu,

časté startování při krátkých vzdálenostech jízdy, ponechaná zapnutá některá světla delší dobu apod.

UPOZORNĚNÍ – kyselina sírová je žíravina , pozor na potřísnění kůže,oděvu,laku vozidla elektrolytem.

20. Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění.

Pojistka je vodič (drát), který se přeruší (přetaví) při zkratu či přetížení elektrického obvodu vozidla.

Funkce pojistek - chrání vodiče a elektrické zařízení vozidla.V případě, že na spotřebiči dojde k závadě

(zkrat,přetížení), přetaví se pojistka určená pro tento spotřebič.Přeruší obvod a proud jím přestane

procházet. Tím nedojde k vyhoření a zničení spotřebiče.

Umístění pojistek – pojistkový panel najdeme zpravidla pod přístrojovou deskou, záleží na výrobci

vozidla.

Pojistky bývají v umělohmotných barevných obalech. Podle barvy se dá při výměně jednodušeji rozlišit

hodnotu pojistky v ampérech. Pokud nemáme při výměně pojistku stejné hodnoty, můžeme použít

pojistku s nižší hodnotou.

21. Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla.

Výměna - přístup k žárovkám i jejich uchycení je rozdílné podle typu vozidla. U novějších vozidel

bývají žárovky přístupné z vnitřní části vozidla, tedy z motorového nebo zavazadlového prostoru, po

odejmutí příslušného krytu a odpojení svorkovnice s kabely.Žárovku vyměníme zatlačením do objímky

a  pootočením  (odtlačení pérka, odtlačení kovových jazýčků apod.). Žárovku je nutno vyměnit za

správnou hodnotu pro jednotlivá zařízení.

Např. směrová světla 21W, brzdová světla 21W, koncová světla 10W-viz.návod k obsluze vozidla.

Vlastní žárovky nejsou uchyceny závitem, ale jsou do svého sedla přitlačovány různými pružnými

drátěnými příchytkami. To platí především pro halogenové žárovky v předních světlometech. Jiný typ

žárovek,např. směrová světla, bývá uchycen tzv.bajonetovým způsobem.Tyto žárovky se při demontáži

stisknou, pootočí a vysunou

Halogenové žárovky – obsahují stlačený plyn. Pokud se dotkneme skla baňky holou rukou, dojde k

znečištění skla potem a mastnotou prstů.Po rozsvícení dojde k přehřátí a jejímu prasknutí. Montáž

provádět dle návodu výrobce – uchopit za kovovou část žárovky.

22. Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla.

Kontrolní svítilny -  základní skupina

-zelená-              -zelená-                -modrá-                 -zelená-              -oranžová-              -červená-

směrová            potkávací                dálková                  přední                    zadní                  výstražná

světla                  světla                    světla                  mlhovky               mlhovky                  světla

Kontrolky příslušenství motoru a brzd - mají vždy červenou barvu. Rozsvítí se po zapnutí zapalování

a je-li vše v pořádku zhasnou po nastartování motoru.Jestliže se rozsvítí během jízdy,okamžitě zastavíme,

vypneme motor, zkontrolujeme příslušnou soustavu vozidla,případně přivoláme odbornou pomoc.

-červená-                   -červená-                  -červená-                  -červená-                   -červená-

mazání                      chlazení                     dobíjení                   brzdový                    parkovací

tlak motorového         teplota chladící         akumulátoru                 systém                  (ruční)  brzda

oleje                 kapaliny v motoru

Oranžové kontrolky - signalizují poruchu, ale je možný dojezd vozidla.

-oranžová-                -oranžová-                 -oranžová-               -oranžová-                 -oranžová-

Antiblokovací                 žhavení                   stav paliva                   Airbag                     vyhřívání

systém -  ABS              u naftových                                             (vzduchový vak)         zadního skla

motorů

23. Popište postup při připojení tažného lana

Lano pro vlečení nebo tažení vozu se provlékne okem (hákem) v přední respektive zadní části vozidla.

Doprostřed umístíme červený praporek o rozměrech nejméně  300 x 300mm. Lano by mělo být vždy

nataženo v přímém směru.

Vzdálenost mezi vozidly nesmí být a kratší než  2,5m a delší než  6m

Na  zadní část taženého vozidla připevníme výstražný trojúhelník (např.za okno)

Řidiči si musí domluvit před jízdou způsob dorozumívání během jízdy.

24. Popište postup při připojování přívěsu.

- zasuneme spojovací zařízení s koulí do otvoru na zadní části vozidla ( jen u vozidel s odnímatelným

spojovacím zařízením )

- přívěs připojíme na kouli spojovacího zařízení tak, že zmáčkneme pojistku, zvedneme páku a zatlačíme

hlavu do koule. Páku uvolníme

- připojíme elektrický kabel, zasuneme zástrčku do zásuvky na vozidle

- propojíme pojistné zabezpečovací zařízení ( lano,řetěz)

- překontrolujeme směrová, brzdová, koncová a mlhová světla přívěsu včetně světla SPZ přívěsu,

popř.nahuštění pneumatik

Přívěs musí mít na zadní části červené trojúhelníkové odrazky, na boku oranžové netrojúhelníkového tvaru

a ve předu bílé.

25. Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

Osobní automobil musí mít tuto povinnou výbavu:

- náhradní  žárovky  po jedné od každého druhu vnější osvětlení vozidla a světelné signalizace

- náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého druhu

- přenosný  výstražný  trojúhelník  schváleného typu (s výjimkou dvoukolových motor. vozidel)

- příruční zvedák

- klíč na matice (šrouby) kol vozidla

- náhradní kolo řádně nahuštěné  ( na nejvyšší používaný tlak )

- lékárnička schváleného typu  ( od 1.1.2011 – nový obsah lékárničky )

- výstražná reflexní vesta ( platí od  1.1.2011 )

Jede-li se v zimě na hory nezapomenout si vzít sněhové řetězy a mít na vozidle zimní pneumatiky

Sněhové řetězy                                      Zimní výbava

C5a                                                      C15a